招标技术文件（参考格式）

| 序号 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霉菌培养箱 | 1.用途：适用于科研院校、生产等部门，在环境保护、卫生防疫、 药检、农畜、水产、水体分析、BOD测定等工作中，霉菌等微生物培养、保存的专用恒温设备。 2.设备功能： 2.1 用于土壤、水体等环境中霉菌的分离纯化培养； *2.2 双制式冷热自动控温； *2.3 具备控湿和杀毒功能。 3.技术要求： 3.1 电源电压：220V，50HZ； *3.2 输入功率：≥850W； *3.3 控温范围：4-60℃； *3.4 温度分辨率：≤0.1℃； *3.5 恒温波动度：±0.5℃； 3.6 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥600×550×1000； 3.7 隔板：2块； *3.8 配用国际先进模糊PID智能温度控制器，波动小，带定时功能（0-9999min）定时范围：1～9999min； 3.9 采用优质不锈钢内胆，箱体采用优质钢板喷塑，四角半圆弧，易清洁，箱内隔板间距可调； 3.10 智能数显仪表简单易懂，便于观察和操作； *3.11 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 4.配置要求：标准配置。 5.售后服务和培训：提供不低于二年的免费保修。 6.订购数量：壹台 | 1 | 台 |
| 2 | 生化培养箱 | 1.用途：适用于科研院校、生产等部门，在环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产、水体分析、BOD测定等工作中，细菌等微生物培养的专用恒温设备。 2.设备功能： 2.1 用于土壤、水体等环境中细菌的分离纯化培养； *2.2 双制式冷热自动控温。 3.技术要求： 3.1 电源电压：220V 50HZ； 3.2 输入功率：≥350W； *3.3 控温范围：4-60℃； *3.4 温度分辨率：≤0.1℃； *3.5 恒温波动度：±0.5℃； 3.6 内胆尺寸：（mm）≥W×D×H 400×350×500； 3.7 隔板2块； *3.8 配用国际先进模糊PID智能温度控制器，波动小，带定时功能（0-9999min）定时范围 1～9999min； 3.9 采用优质不锈钢内胆，箱体采用优质钢板喷塑，四角半圆弧，易清洁，箱内隔板间距可调； 3.10 智能数显仪表简单易懂，便于观察和操作； *3.11 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 4.配置要求：标准配置。 5.售后服务和培训：提供不低于二年的免费保修。 6.订购数量：壹台 | 1 | 台 |

注：招标技术文件内容包括（1）用途；（2）功能要求；（3）技术要求；（4）配置要求（含标准配置及需要的选配件、软件、特殊工具、技术资料等）；（5）售后服务（包括交货时间、培训、质保期等）；（6）订购数量。

正文用五号仿宋_GB2312，标题加粗，行距为单倍行距。